## Slide 1: 위치지정 카메라
Unix System
Raspberry Project – 최종 제출용
20171655 이국준

## Slide 2: 목차
Lenticular Printing 작품 보조 카메라
작품의 동작 원리
사용 센서와 엑추에이터의 용도
결과물 구성도
최종 결과물

## Slide 3: 1. Lenticular printing 작품 보조 카메라
Lenticular printing이란?
각도에 따라 달라지는 그림작품의 종류이다.
  좌측과 우측의 그림은 같은 그림이지만 보는 각도에 따라 다르게 보여진다.
초음파 센서를 통해
특정 지점에 오는 것을
지정할 수 있을까?

## Slide 4: 2. 작품의 동작 원리
Lenticular printing을 이용한 미술관 운영.
미술관에서 사람이 특정 위치에 있을 때 노래와 조명이 나오게 해서 렌티큘러 프린팅에 적용된 미술작품을 확인하는데에 도움을 줄 수 있을 것이다.
  문제사항
  각도를 라즈베리파이 초음파센서로 확인할 수 없기 때문에 사람의 진행방향 부분에 설치해서 각도를 거리로 계산해 입력한다.
렌티큘러 프린팅이 적용된 미술작품
Raspberry
작품
A지점
B지점
A지점 거리 인식
B지점 거리 인식

## Slide 5: 2. 작품의 동작 원리
기본 동작 원리
렌티큘러 프린팅이 적용된 미술작품
Raspberry
작품
A지점
B지점
A지점 거리 인식
B지점 거리 인식
A, B지점일 경우,
LED램프가 들어오고 음악이 흘러나오게 하고, 노래가 끝나면 그 위치를 벗어나도록 알려준다.
A, B지점이 아닐 경우,
현재 위치를 알려주고, A, B 지점까지 남은 거리를 알려준다.
너무 가깝거나 먼 경우, 경고음을 출력해서 가까이 다가오거나 멀어질 수 있도록 한다.

## Slide 6: 3. 사용센서와 엑추에이터
초음파 센서
  거리를 인식하기 위함.
램프
  지정된 지점에 오면 각각 다른 램프를 켜줌
  너무 가깝거나 먼 경우, 경고램프를 킴
부저
  노래를 통해 미술작품에 대해, 몰입을 도와줌
  경고음을 발생시킴

## Slide 7: 4. 결과물 구성도
초음파 센서 TRI = GPIO13, ECHO = GPIO19
A지점 ( 50cm )
  A지점 +-10cm 지점에 도착을 인지함
B지점 ( 1M )
  B지점 +-10cm 지점에 도착을 인지함
경고지점 ( 10cm이하, 1.5M이상)
  경고지점 도착을 인지함

## Slide 8: 4. 결과물 구성도
부저 GPIO12
A지점 ( 50cm )
  초음파 센서가 A지점으로 인지하면 첫 번째 노래가 재생될 수 있도록 함
B지점 ( 1M )
  초음파 센서가 B지점으로 인지하면 두 번째 노래가 재생될 수 있도록 함
경고지점 ( 10cm이하, 1.5M이상)
  초음파 센서가 경고지점으로 인지하면 경고음을 출력할 수 있도록 함.

## Slide 9: 4. 결과물 구성도
램프
초록 – 핀번호 GPIO23
  A지점에 도착했을 경우 램프를 켜주고 노래가 끝나면 램프를 끔
파랑 – 핀번호 GPIO24
  B지점에 도착했을 경우 램프를 켜주고 노래가 끝나면 램프를 끔
빨강 – 핀번호 GPIO25
  너무 가깝거나 먼 경우 램프를 켜주고 경고음이 끝나면 램프를 끔

## Slide 10: 5. 최종 결과물
최종 결과물 사진

## Slide 11: 5. 최종 결과물
최종 결과물 소스 코드

## Slide 12: 5. 최종 결과물
최종 결과물 소스 코드

## Slide 13: 감사합니다
이국준
20171655
정보통신공학과